## Slide 1: Comparação de Arquiteturas Utilizando Superescalar Simulator
Integrantes: Guilherme de Andrade Moura
Ricardo Xavier Sena

## Slide 2: Objetivo
Projetar uma arquitetura e utilizar de um benchmark para fazer testes e provar que houve melhorias (speed up) em comparação com outra arquitetura.

## Slide 3: Simulador
Utilizamos o SESC(SuperESCalar Simulator) por ser mais descritivo em relação aos componentes que modificaremos na arquitetura.
Maior ponto negativo: Pouca documentação.

## Slide 4: Benchmark
Utilizamos o Crafty.
Exige menos esforço comparado o Ocean.
Consiste em resolver 5 layouts de xadrez diferentes aonde pesquisa os movimentos possíveis em uma árvore.

## Slide 5: Arquitetura Proposta

## Slide 6: Testes
Primeiro Teste: aumentamos quantidade de processos por nó.
32 processos para 128
O tempo aumentou porém os ciclos permaneceram o mesmo.

## Slide 7: Testes
Segundo Teste: aumentamos o tamanho da linha de cache.
32 linhas para 128 assim como no primeiro teste.
O tempo de execução diminui para 22.89ms e ciclos foram reduzidos para 29881955

## Slide 8: Testes
Terceiro e quarto Teste: alteramos frequência do processador e clock.
Sem alterações consideráveis.

## Slide 9: Testes
Quinto Teste: resolvemos trabalhar com a associatividade das memórias L1 e L2.
Alteramos política de escrita da L2 de write-back para write-through.
Ganho de 0.2ms
Aumentamos associatividade da L2; 8-way para 16-way.
O tempo de execução aumentou em 1 segundo e tivemos redução de ciclos. Com isso voltamos atrás.

## Slide 10: Testes
Sexto Teste: resolvemos trabalhar com a associatividade das memórias L1 e L2.
Aumentamos associatividade da L1; 8-way para 16-way.
O tempo de execução não apresentou variações porém tivemos redução de ciclos (de 29881955 para 29871626).

## Slide 11: Testes
Últimos Teste: Trabalhamos com alterações nos tamanhos das páginas.
Diminuímos o tamanho das páginas de 4096 para 8192; Sem melhorias.
Aumentamos tamanho da L1.
Dobramos o tamanho: de 1024 para 2048.
Speed up de 0.3ms. O número de ciclos caiu para 29865772.

## Slide 12: Resultados
Conseguimos uma melhoria da velocidade de 9.89% e reduzir os ciclos em 12888200.

## Slide 13: Trabalhos futuros
Projetar arquiteturas diferentes
Realizar novos testes com outros benchmarks e trabalhar com outros aspectos da arquitetura(politica de cache, threads)